Manuale Operativo per Caricatore Schermo Efest LUC BLU6 LCD Istruzioni Operative: BLU6 avvierà la funzione di auto-rilevazione una volta che il caricatore sarà connesso ad una fonte di energia esterna, e allora BLU6 inizierà l’auto-rilevazione. L’indicatore luminoso in modalità standby/completamente carico sarà di colore verde, mentre sarà rosso durante la carica. Breve pressione tasto multifunzione cambiare la scompartimento di carica, premere a lungo tasto multifunzione cambiare la carica modalità. Dopo aver inserito la batteria compatibile correttamente nello scompartimento, il caricatore caricherà la batteria automaticamente. Il schermo cesserà di lampeggiare dopo 30 secondi senza alcuna operazione. il schermo accendere a lampeggiare per premere il tasto multifunzione. La funzione App BLU6: Cerca "Efest Charger" nel negozio Apple APP e segui i passaggi per inserire l'app sul tuo iPhone. Scarica l'app "Efest Charger" apk sul tuo telefono Android tramite la scansione del codice QR dalla confezione regalo del caricabatterie. Nota: richiede che il sistema operativo del telefono sia o superiore a Android 4.3 o iOS 7, supporto per Bluetooth 4.0

CARATTERISTICHE:

Modalità di carica selettiva:6×0.5A/4×1.0A/2×2.0A

2A è per la corrente di carica veloce e funziona con lo Scompartimento 1 & Scompartimento 6

Cambiare la modalità di carica: tasto multifunzione o APP Bluetooth

Adattore DC sicuro e conveniente (12V 2A)

Modalità di carica sicura: CC & CV

Super-compatibile con una varietà di batterie al litio da(10400-26650, 20700, 21700)

Schermo HD LCD per mostrare lo stato di carica: corrente & voltaggio

APP Bluetooth remota con funzione “caricatore Efest", compatibile con entrambi i sistemi Android e iOS

Reminder Bluetooth per la carica completata.

Cavo a molla liscio di qualità dalla Germania

Materiale ignifugo di alta qualità

Modalità salva-energia umanizzata: dopo 30 secondi senza alcuna operazione

Funzione di recupero intelligente a basso voltaggio (≥0,6V)

In più:

Design moderno e alla moda

Imballaggio appariscente e alla moda

Monitor e caricatori hanno scompartimenti indipendenti

Funzione di protezione dall’inversione di polarità.

Funzione automatica di protezione dalla carica eccessiva

Funzione di ricarica di auto-rilevazion

Protezione dal cortocircuito

Sicurezza Globale della Ping An (Group) Company of China, Ltd

Certificati d’autorità: CE, RoHS e FCC

ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL’USO

- Connettere l’adattore al cavo BLU6, poi inserirla alla fonte di alimentazione.

- Si prega di controllare le specifiche della batteria prima della carica, per la compatibilità con BLU6. Se usata in modo non corretto, potrebbe danneggiare la batteria o il caricatore.

- Non usare BLU6 in un ambiente infiammabile o esplosivo.

- Si prega di usare BLU6 in un ambiente asciutto

- Si prega di staccare la batteria e il cavo o l’adattatore mentre BLU6non è in uso.

- Tenere BLU6 fuori dalla portata dei bambini.

- Durante le operazioni Bluetooth, tenere lontano il coperchio di metallo da BLU6, o intaccherà la connessione fra BLU6 e il tuo telefono.

- La modalità di carica 2,0A funziona solo per lo Scompartimento 1 & Scompartimento 6, mentre lo Scompartimento 2 e lo scompartimento 5 non possono essere usati in quello stesso momento. La modalità di carica 1,0A funziona solo per lo Scompartimento 2 e lo Scompartimento 5, mentre lo Scompartimento 1 e lo scompartimento 6 non possono essere usati in quello stesso momento.

- Si prega di pulire regolarmente per mantanere puliti i contatti positivo e negativo per prevenire l’intrusione di oggetti estranei che rendano debole il contatto.

- Non caricare la batteria se la sua confezione è danneggiata, per prevenire esplosione o perdita.

- Si prega di non usare la funzione App se BLU6 eccede nella distanza di trasmissione Bluetooth (circa 10-15m). Si prega di non stacare dall’alimentazione durante l’uso della funzione BLU6 App, o causerà un errore di trasmissione

- Non lasciare mai un caricatore in carica incustodito nella macchina.

- Il cattivo uso e il maltrattamento dei caricatori possono porre SERI RISCHI di lesioni a cose, persone o morte.