Manuale Operativo per Caricatore Schermo Efest LUC V6 LCD Istruzioni Operative: LUC V6 avvierà la funzione di auto-rilevazione una volta che il caricatore sarà connesso ad una fonte di energia esterna. Premere il tasto multifunzione di cambiare la modalità di carica. Il simbolo della batteria è dinamica e lampeggia durante la carica, ed è statico quando è completamente carica (4,2 V), anche LUC V6 automaticamente smetterà di caricare contemporaneamente. La funzione di output USB funziona nello scompartimento 3, connettere il dispositivo a LUC V6 con il cavo USB 5V1A, il simbolo della batteria mostra lo stato dinamico, segnando che il dispositivo è in carica. Staccare il cavo USB/adattatore e staccare la batteria quando la carica è completa.

CARATTERISTICHE:

Modalità di carica selettiva: 6×0.68A/2×2.0A

2A è per la corrente di carica veloce e funziona con lo Scompartimento 3 & Scompartimento 4

Cambiare la modalità di carica: tasto multifunzione

Adattore DC sicuro e conveniente (12V 2A)

Modalità di carica sicura: CC & CV

Super-compatibile con una varietà di batterie al litio da 3,6V/3,7(10400-26650)

Schermo HD LCD per mostrare lo stato di carica: corrente, voltaggio e simbolo di output USB.

USB sicuro e conveniente (5V 1.0A) La funzione output USB funziona con lo scompartimento 3

Cavo a molla liscio di qualità dalla Germania

Materiale ignifugo di alta qualità

Low voltage smart activation recovery function(≥0.6V)

Modalità salva-energia umanizzata:Premere il tasto multifunzione di 2- 3 secondi

In più:

Design moderno e alla moda

Imballaggio appariscente e alla moda

Monitor e caricatori hanno scompartimenti indipendenti

Funzione di protezione dall’inversione di polarità.

Funzione automatica di protezione dalla carica eccessiva

Funzione di ricarica di auto-rilevazion

Protezione dal cortocircuito

Sicurezza Globale della Ping An (Group) Company of China, Ltd

Certificati d’autorità: CE, RoHS e FCC

ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL’USO

- Si prega di controllare le specifiche della batteria prima della carica, per la compatibilità con LUC V6. Se usata in modo non corretto, potrebbe danneggiare la batteria o il caricatore.

- Non usare LUC V6 in un ambiente infiammabile o esplosivo.

- Si prega di usare LUC V6 in un ambiente asciutto

- Quando la carica è completa, si prega di spegnere la fonte di alimentazione esterna LUC V6, prima di staccare la batteria.

- Tenere LUC V6 fuori dalla portata dei bambini.

- Se il simbolo della batteria lampeggia durante lo scaricamento USB, significa che la batteria dello scompartimento 3 deve essere caricato.

- La funzione di output USB non sarà disponibile se LUC V6 sta ricaricando una batteria connessi con un adattatore AC.

- Si prega di assicurarsi che il voltaggio del dispositivo sia compatibile con LUC V6 in modalità output USB.

- La modalità di carica 2,0A funziona solo per lo Scompartimento 3 & Scompartimento 4, mentre lo Scompartimento 1 e lo scompartimento 2 e lo scompartimento 5 e lo scompartimento 6 non possono essere usati in quello stesso momento.

- Si prega di pulire regolarmente per mantanere puliti i contatti positivo e negativo per prevenire l’intrusione di oggetti estranei che rendano debole il contatto.

- Non caricare la batteria se la sua confezione è danneggiata, per prevenire esplosione o perdita.

- Non lasciare mai un caricatore in carica incustodito nella macchina.

- Il cattivo uso e il maltrattamento dei caricatori possono porre SERI RISCHI di lesioni a cose, persone o morte.