Manuale Operativo per Caricatore Efest PRO C2 Istruzioni Operative: Connettere il cao DC standard (12V1A), o inserire il cavo AC ad una presa AC. Scegliere una sola delle possibilità di carica, non possono essere eseguite entrambe contemporaneamente. L’indicatore luminoso in modalità standby/completamente carico sarà di colore verde, mentre sarà rosso durante la carica. Prima di caricare la batteria, si prega di assicurarsi che sia compatibile con PRO C2. Dopo aver inserito la batteria compatibile correttamente nello scompartimento, il caricatore caricherà la batteria automaticamente. Quando la carica è completa, si prega di spegnere la fonte di alimentazione esterna PRO C2, prima di staccare la batteria.

CARATTERISTICHE:

La corrente di carica veloce : 2×1.0A

Adattore DC sicuro e conveniente (12V 1A)

Modalità di carica sicura:CC & CV

Super-compatibile con una varietà di batterie al litio da 3,6V/3,7(10400-26650, 20700, 21700)

Cavo a molla liscio di qualità dalla Germania

Materiale ignifugo di alta qualità

Funzione di recupero intelligente a basso voltaggio (≥0,6V)

In più:

Design moderno e alla moda

Imballaggio appariscente e alla moda

Monitor e caricatori hanno scompartimenti indipendenti

Funzione di protezione dall’inversione di polarità.

Funzione automatica di protezione dalla carica eccessiva

Funzione di ricarica di auto-rilevazion

Protezione dal cortocircuito

Sicurezza Globale della Ping An (Group) Company of China, Ltd

Certificati d’autorità: CE, RoHS e FCC

ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL’USO

- Connettere l’adattore al cavo PRO C2, poi inserirla alla fonte di alimentazione.

- Si prega di controllare le specifiche della batteria prima della carica, per la compatibilità con PRO C2. Se usata in modo non corretto, potrebbe danneggiare la batteria o il caricatore.

- Non usare PRO C2 in un ambiente infiammabile o esplosivo.

- Si prega di usare PRO C2 in un ambiente asciutto

- Si prega di staccare la batteria e il cavo o l’adattatore mentre PRO C2 non è in uso.

- Tenere PRO C2 fuori dalla portata dei bambini.

- Non caricare la batteria se la sua confezione è danneggiata, per prevenire esplosione o perdita.

- Se PRO C2 si rovinasse, disporne secondi i processi di riciclo locali.

- Si prega di pulire regolarmente per mantanere puliti i contatti positivo e negativo per prevenire l’intrusione di oggetti estranei che rendano debole il contatto.

- Non lasciare mai un caricatore in carica incustodito nella macchina.

- Il cattivo uso e il maltrattamento dei caricatori possono porre SERI RISCHI di lesioni a cose, persone o morte.