Manuale Operativo per Caricatore Efest SLIM K1 Operation Instructions Posizionare il caricatore K2 in modo che sia sicuro, e attiverà la funzione di auto-rilevazione non appena sarà connesso ad una fonte di energia esterna con il cavo USB 5V1A, e gli indicatori diventeranno blu. Prima di caricare la batteria, si prega di assicurarsi che sia compatibile con SLIM K1. SLIM K1 caricherà la batteria automaticamente dopo che questa sarà inserita correttamente.SLIM K1 caricherà la batteria automaticamente in pochi secondi. L’indicatore luminoso in modalità standby/completamente carico sarà di colore blu, mentre sarà bianco durante la carica. Quando la carica è completa, si prega di spegnere la fonte di alimentazione esterna SLIM K1, prima di staccare la batteria.

CARATTERISTICHE:

La corrente di carica veloce: 1×1.0A

USB sicuro e conveniente caricatore (5V 1A)

Modalità di carica sicura:CC & CV

Super-compatibile con una varietà di batterie al litio da 3,6V/3,7(10400-26650, 20700, 21700)

Cavo a molla liscio di qualità dalla Germania

Materiale ignifugo di alta qualità

Funzione di recupero intelligente a basso voltaggio (≥0,6V)

In più:

Design moderno e alla moda

Imballaggio appariscente e alla moda

Monitor e caricatori hanno scompartimenti indipendenti

Funzione di protezione dall’inversione di polarità.

Funzione automatica di protezione dalla carica eccessiva

Funzione di ricarica di auto-rilevazion

Protezione dal cortocircuito

Sicurezza Globale della Ping An (Group) Company of China, Ltd

Certificati d’autorità: CE, RoHS e FCC

ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL’USO

- Connettere l’adattore al cavo USB, poi inserirla alla fonte di alimentazione.

- Si prega di controllare le specifiche della batteria prima della carica, per la compatibilità con SLIM K1. Se usata in modo non corretto, potrebbe danneggiare la batteria o il caricatore.

- Non caricare la batteria se la sua confezione è danneggiata, per prevenire esplosione o perdita.

- Non usare SLIM K1 in un ambiente infiammabile o esplosivo.

- Si prega di usare SLIM K1 in un ambiente asciutto

- Si prega di staccare la batteria e il cavo USB o l’adattatore mentre SLIM K1 non è in uso.

- Tenere SLIM K1 fuori dalla portata dei bambini.

- Se SLIM K1 si rovinasse, disporne secondi i processi di riciclo locali.

- Si prega di pulire regolarmente per mantanere puliti i contatti positivo e negativo per prevenire l’intrusione di oggetti estranei che rendano debole il contatto.

- Il cattivo uso e il maltrattamento dei caricatori possono porre SERI RISCHI di lesioni a cose, persone o morte.